上海密通机电科技有限公司产品简介

## SYD-265B

## 运动粘度测定器

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求，适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

一、主要功能特点

1、本仪器采用一体机的形式，控制开关采用轻触键形式，设计新颖，结构紧凑，美观大方。

2、采用智能液晶显示温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.1℃。

3、带有线控计时按键，用于实验时的计时显示和控制，用户无需自备秒表。

4、采用硬质玻璃缸和电动搅拌装置，试样观察清晰，浴缸内的温度均匀。

本仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；超薄型液晶屏温控仪，新颖先进；小型台式结构，美观大方；毛细管粘度计专用型。

- 主要技术参数

1、工作电源：         AC(220±10%)V、50Hz。

2、加热装置：         电加热，功率600W。

3、搅拌电机：         功率6W，转速 1200r/min。

4、控温范围：         室温～100℃。

5、控温精度：         ±0.1℃。

6、温度传感器：      工业铂电阻，其分度号为Pt100。

7、环境温度：         室温～35℃。

8、相对湿度：         ≤85％。

9、毛细管粘度计：   共4支，内径标配0.6/0.8/1.0/1.2mm，可任选

10、外形尺寸：       500㎜×310㎜×500㎜（长×宽×高）。