上海密通机电科技有限公司产品简介

## SYD-265D-1

## 运动粘度测定器（高精度型）

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的技术规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

一、主要技术特点

1、本仪器是一款特制的、控温精度达±0.01℃的、数字显示的运动粘度试验仪器。

2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温性能好，试样观察清晰。

3、采用台式、一体机设计方式，仪器整体性好，使用方便。

4、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。

5、带有线控计时按键，用于实验时的计时显示和控制，用户无需自备秒表计时。

本仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；

双层缸结构，高精度控温仪，控温精度达±0.01℃；品氏毛细管粘度计专用型。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：          AC(220±10%)V、50Hz。

2、加热功率：          两档，1000W（辅助加热）+600W（控温加热）。

3、搅拌电机：          功率6W；转速 1200r/min。

4、测温范围：          室温～100.00℃。

5、控温精度：          ±0.01℃。

6、恒温浴：              容量，20L；形式，

内外两层缸（双缸）。

7、环境温度：          -10℃～+35℃。

8、相对湿度：          ＜85％。

9、、整机功耗：     不大于1800W。

10、毛细管粘度计： 毛细管粘度计4支。

11、外形尺寸：         530㎜×400㎜×670㎜

（长×宽×高，含浴缸等）。