上海密通机电科技有限公司产品简介

## KJ-1

## 自动卡尔费休干燥炉

KJ-1型自动卡尔费休干燥炉的恒温炉工位设计采用圆周分布，更加合理，使所有样品加热位的温度梯度最小化，提高分析结果的稳定性和可靠性。进样接口可自由更换，方便连接国内外各种型号的卡尔费休水分测定仪。

一、主要技术特点

1、圆周均布的样品加热位，使不同位置间的温度梯度更小，提高分析结果的稳定性；

2、样品传输管路可控制温度，避免样品在传输中冷凝；

3、取样管路带反吹功能，防止交叉污染 ；

4、超温掉温断电保护，使用安全；

5、进样接口可自由更换，方便连接国内外各种型号的卡尔费休水分测定仪；

二、主要技术指标和参数
1、样品加热控温范围：室温-300℃，调节增量0.1℃；

2、标定流量：0-300ml/min 连续可调；

3、温度分辨率：0.1℃；

4、可同时加热4个样品。

三、搭配效果图

高纯空气发生器、卡尔费休干燥炉和卡尔费休水分测定仪搭配完毕后的效果图见下示意图

下图中间为卡尔费休干燥炉，左边是高纯气体发生器(可换成客户自备的氮气钢瓶)，右边是SYD-2122D智能卡尔费休水分测定仪