上海密通机电科技有限公司产品简介

## SYP-2122F

## 全自动微量水分测定仪(库伦法带卡式炉）

上海颀高综合多年制造与销售各种电化学产品的经验，发展出最新的SYD-2122F全自动智能卡尔费休水分测定仪(库伦法带卡式炉）。其宽广的实用性，几乎可囊括各种应用领域：

制药工业：如果片剂内含太多水份会互相粘结；如果含水量过低则片剂易碎裂。

化学工业：高纯度的溶剂类，与各种化学产品的品质控制，原料与成品的检查等。

食品工业：测量食品的水份含量，能够避免微生物的滋长问题。

石油工业：油类产品的含水量，决定油品的实用性及油品的品质。

- 高精度全自动微量水分仪功能介绍

- 卡式炉专用卡尔费休水分测定仪中文液晶显示、触摸操控，并具有自动吸入试剂、自动计算、数据存储、打印、试剂失效提醒和自动排废液功能，分辨率精确至0.1ppm。

- 卡式炉专用卡尔费休水分测定仪是在原智能卡尔费休水分测定仪的基础上升级而成。

- 新增校准程序，通过标准样校准，可软件微调系统增益系数，修正到无穷接近于绝对准确值，水分测量精度真正达到1ppm。

- 新增加试剂消耗自动跟踪功能，试剂失效自动提醒。

- 新增水分测定速度调节功能，客户可根据分析要求自行调节测定速度，例如客户如果对精度要求不高则可以调快测试速度，如果对精度要求高则需要调慢测定速度。

- 采用LCD大屏幕触摸显示器，软件界面内容丰富，操作内容汉字提示，人机对话灵活、方便，除具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点外，还具有根据国际标准文献设有吸水度测定的功能；试验结果存储、打印功能；样品测定过程由仪器自动控制，搅拌、测定60秒左右自动完成，直接显示测定结果；全密封滴定池瓶，避免试剂与人接触，也避免环境湿度的影响；仪器应具有中文液晶显示，并具有自动计算和打印功能，能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容。

- 卡式炉专用卡尔费休水分测定仪采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器、智能操作系统，人机对话灵活方便，会电脑的基本操作即可轻易上手。
卡式炉专用卡尔费休水分测定仪技术参数

- 自动吸入试剂、自动排废液、试剂失效自动提醒。

- 水分测定速度可调节。

二、高精度全自动微量水分仪技术参数
1、显示方式：LCD触摸大屏幕显示器 
2、测量范围：0.00001%（0.1ppm）至100%
3、分辨率：0.1ppm
4、重复性：0.0002
5、水份滴定的线性相关系数：≥0.9998
6、使用电源：交流220V±10%，50Hz 
7、功率消耗：小于50W 
8、使用环境温度：5℃-40℃ 使用环境湿度：85%

三、卡式炉功能介绍

1、圆周均布的样品加热位，使不同位置间的温度梯度更小，提高分析结果的稳定性；

2、样品传输管路带加热功能，避免样品受热后产生的水蒸气在传输中冷凝；

3、取样管路带反吹功能，防止交叉污染 ；

4、超温掉温断电保护，使用安全；

- 进样接口可自由更换，方便连接国内外各种型号的卡尔费休水分测定仪；

6、自动卡尔费休干燥炉满足但不限于以下标准：

GB/T 24533-2009锂离子电池石墨类负极材料

SH/T 1770-2010 塑料 聚乙烯水分含量的测定

YY 1116-2010 可吸收性外科缝线

ISO15512  Plastics — Determination of water content塑料水含量测量

四、卡式炉技术参数

1、样品加热控温范围：室温-300℃，调节增量0.1℃；

2、管线控温范围：室温-150℃，调节增量0.1℃；

3、标定流量：0-300ml/min 连续可调；

4、温度分辨率：0.1℃；

5、样品瓶容积：20ml；

6、可同时加热4个样品。

五、搭配效果图（配置包含主机、卡式炉、空气发生器）

卡尔费休水分测定仪、卡尔费休干燥炉和高纯空气发生器搭配完毕后的效果图见下示意图

下图中间为卡尔费休干燥炉

左边是SYD-2122D智能卡尔费休水分测定仪

右边是高纯气体发生器(也可换成客户自备的高纯氮气钢瓶)